Tabela: Concentração máxima permitida de algumas variáveis de qualidade de água.

| Uso | Água de consumo Humano |
| --- | --- |
| Parametros | OMSa | UEa | Canadáa | USAa | Rússiaa2 | Brasilb |
| Cor (TCU) | 15 | 20mg l-1Pt-Co | 15 | 15 | 20 | 75 |
| Sólidos Totais Dissolvidos(mg l-1) | 1.000 |  | 500 | 500 | 1.000 | * |
| Sólidos Totais em Suspensão (mg l-1) |  |  |  |  |  | * |
| Turbidez (NTU) | 5,0 | 4 JTU | 5 | 0,5-1,0 |  | 100 |
| PH | <8.04 | 6.51-8.51 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| Oxigênio Dissolvido (mg l-1) |  |  |  |  | 4.0 | >5.0 |
| Nitrogênio Amoniacal (mg l-1) |  |  |  |  | 2.0 | 0.02 |
| Íon amônio (mg l-1) |  | 0.5 |  |  | 2.0 |  |
| Nitrato-N (mg l-1) |  |  | 10.0 | 10.0 |  |  |
| Nitrato (mg l-1) | 50 | 50 |  |  | 45 | 10.0 |
| Nitrito-N (mg l-1) |  |  | 1.0 | 1.0 |  |  |
| Nitrito (mg l-1) | 3(P) | 0.1 |  |  | 3.0 | 1.0 |
| Fósforo (mg l-1) |  | 5.0 |  |  |  | 0.025 |
| DBO (mg l-1 O2) |  |  |  |  | 3.0 | 5.0 |
| Sódio (mg l-1) | 200 | 150 |  |  |  |  |
| Cloreto (mg l-1) | 250 | 251 | 250 | 250 | 350 | 250 |
| Cloro (mg l-1) | 5 |  |  |  |  |  |
| Sulfato (mg l-1) | 250 | 250 | 500 | 250 | 500 |  |
| Sulfito (mg l-1) |  |  | 0,05 |  |  |  |
| Fluoreto (mg l-1) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | <1,5 |  |
| Boro (mg l-1) | 0,3 | 1.01 | 5,0 |  | 0,3 |  |
| Cianeto (mg l-1) | 0,07 | 0,05 | 0,2 | 0,2(PP) | 0,07 |  |
| Elementos Traços |  |  |  |  |  |  |
| Alumínio (mg l-1) | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,5 |  |
| Arsênico (mg l-1) | 0,01(P) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0.05 |
| Bário (mg l-1) | 0,7 | 0,11 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |  |
| Cádmio (mg l-1) | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0.001 |
| Cromo (mg l-1) | 0,05(P) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0.05 |
| Cobalto (mg l-1) |  |  |  |  | 0,1 |  |
| Cobre (mg l-1) | 2(P) | 0,11- 3,01 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0.02 |
| Ferro (mg l-1) | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.3(S) |
| Chumbo (mg l-1) | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,015 | 0,01 | 0.03 |
| Manganês (mg l-1) | 0,5(P) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |  |
| Mercúrio (mg l-1) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |  |
| Níquel (mg l-1) | 0,02 | 0,05 |  |  | 0,02 |  |
| Selênio (mg l-1) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |  |
| Zinco (mg l-1) | 3,0 | 0,11-5,01 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0.18 |
| Contaminantes Orgânicos |  |  |  |  |  |  |
| Óleo e produtos de petróleo (mg l-1) | 0,01 |  |  |  | 0,1 | 0.00 |
| Pesticidas Totais ((g l-1) |  | 0,5 | 100 |  | 0,1 |  |
| Aldrin e Dieldrin ((g l-1) | 0,03 |  | 0,7 |  |  |  |
| DDT ((g l-1) | 2,0 |  | 30,0 |  | 2,0 |  |
| Lindane ((g l-1) | 2 |  | 4,0 | 0,2 | 2,0 |  |
| Methoxochlor ((g l-1) | 20,0 |  | 100,0 | 40,0 |  |  |
| Benzeno ((g l-1) | 10,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| Pentaclorophenol ((g l-1) | 9(P) |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| Fenóis ((g l-1) |  | 0,5 | 2,0 |  | 1,0 |  |
| Detergentes ((g l-1) |  | 0,2 |  | 0,512 | 0,5 | 0.5 |
| Análises Microbiológicas |  |  |  |  |  |  |
| Coliformes fecais (NMP 100ml) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 |
| Coliformes totais (NMP 100ml) | 0 |  | 1013 | 1,0 | 0,3 | 5000 |

OMS -  Organização Mundial da Saúde

UE – União Européia

DBO – Demanda bioquímica de oxigênio

TCU – Unidade verdadeira de cor

NTU – Unidade de turbidez nefelométrica

(P) – Valor provisório

(PP) – Valor proposto

(S) - Solúvel

1 Valor padrão

2 valor não adotado mas existente

3 valor para desinfecção efetiva com cloro

4 agente espumante

5 valor para uma única amostra

a-CHAPMAN, D.; KIMSTACH, V. Selection of water quality variables. In: CHAPMAN, D. ed. Water Quality Assessment. London: E&FN ISPON, 1997. p. 59-126.

b- O Estado das Águas no Brasil. Perspectivas de gestão e informação de recursos hídricos. MME, MMA/SRH. 1999.